## Slide 1
cEGR-PEMFC 系统物理网络建模平台
基于MathWorks 官方 Gas Mixture PEM 燃料电池系统案例派生，面向系统性能仿真、参数匹配与策略开发
环境空气 边界输入
供氧 / 混合 压缩机·中冷·加湿
PEMFC 电堆核心
反应 · 电压 · 热
阴极排气 背压·水管理
cEGR 回流 阀·管路·组分回混
实际回流比与氧计量比审计
氢源 压力·组分
阳极 BOP 减压·回流·Purge
电气边界 受控负载·测量
热管理 BOP 冷却回路 · 泵 · 散热器 · 堆温控制
物理内核 | 复用官方 FuelCell / Simscape 网络
系统级耦合 | 气体 · 水 · 热 · 电与控制共同求解
边界清晰 | 部件效率与能力输入成为实际系统的虚拟样机
说明：
采用 N2、O2、H2 和 H2O 四组分物理网络，耦合 MEA 电化学反应、气体传输、水蒸气迁移与热管理，计算电堆电压、功率、温度及反应物流状态。
在官方系统基础上，模型新增阴极尾气循环（cEGR）支路，将阴极排气经背压、水管理与可控回流阀返回压缩机入口，并与空气供给、OER、氧过量系数和电堆负载共同闭环。
控制与观测
（1） 负载 / 空气 / cEGR / 背压 / 热管理 （2） 环境与边界条件 （3） 控制可用测量 （4） 守恒、状态与执行器审计
通用型系统结构

## Slide 3
Stage 1 已验证能力、研发用途与协同需求
只展示已完成的系统级证据；部件效率、喘振、分离效率及完整热管理能力仍待项目数据验证
02
同一 mode=1 保存运行态初值 | 恒 28 A | cEGR 0 / 0.10 / 0.30 | 600 s 研究时长 | 尾窗 [540,600) s
恒 28 A：cEGR 比矩阵已验证结果
同一运行态初值，600 s，尾窗 [540,600) s
尾窗均值
cEGR 0
cEGR 0.10
cEGR 0.30
堆电压 (V)
424.7
423.9
421.4
堆功率 (kW)
11.892
11.869
11.798
入堆 O2 质量分数
0.2159
0.2060
0.1752
lambda_ca_in 最低值
4.20
4.06
3.62
随 cEGR 提高，当前同相位对照下入堆氧浓度、电压与功率下降；所有案例保持有限并通过现行门。
数据来自已完成的 v03/mode=1 三点矩阵；未将该结果外推为压缩机或分离器能力。
实际 cEGR 跟踪
0 / 0.10 / 0.30 三点均通过当前跟踪门。
供氧与阀边界
lambda_ca_in 最低 3.62；阀压差为正且未饱和。
守恒与水管理
N2/O2、O2 法拉第消耗与 WM-L1+ 气相水账本通过。
当前能给项目研发的具体输出
系统性能：电压、功率、氧计量、温湿压与热响应。 设备匹配：空气/回流流量、阀压差和开度、背压与边界需求。 策略开发：负载、空气/OER、cEGR、背压和热管理控制逻辑的联合验证。
进入项目研发，需要协同支持
1 固定首个项目边界
目标电堆 / 功率等级、负载谱、环境与 cEGR 研究目标。
2 提供关键部件与试验数据
压缩机地图、阀/管路压降、加湿/冷却边界、堆 I-V 与气路测量。
3 建立联合验证工作包
明确实验接口、数据责任人与最小验证工况，形成模型-试验闭环。
下一步：恒流多负载矩阵 → 恒功率能力验证 → 恒压控制接口设计与最小回归