## Slide 1
cEGR-PEMFC 系统物理网络建模平台
基于MathWorks 官方 Gas Mixture PEM 燃料电池系统案例派生，面向系统级性能仿真、参数匹配与策略开发
环境空气 边界输入
供氧 / 混合 压缩机·中冷·加湿
400节280cm2
PEMFC 电堆核心
反应 · 电压 · 热
阴极排气 背压·水管理
cEGR 回流 阀·管路·组分回混
实际回流比与氧计量比审计
氢源 压力·组分
阳极 BOP 减压·回流·Purge
电气边界 受控负载·测量
热管理 BOP 冷却回路 · 泵 · 散热器 · 堆温控制
物理内核 | 复用官方 FuelCell / Simscape 网络
系统级耦合 | 气体 · 水 · 热 · 电与控制共同求解
边界清晰 | 部件效率与能力输入成为实际系统的虚拟样机
说明：
采用 N2、O2、H2 和 H2O 四组分物理网络，耦合 MEA 电化学反应、气体传输、水蒸气迁移与热管理，计算电堆电压、功率、温度及反应物流状态。
在官方系统基础上，模型新增阴极尾气循环（cEGR）支路，将阴极排气经背压、水管理与可控回流阀返回压缩机入口，并与空气供给、OER、氧过量系数和电堆负载共同闭环。
控制与观测
（1） 负载 / 空气 / cEGR / 背压 / 热管理 （2） 环境与边界条件 （3） 控制可用测量 （4） 守恒、状态与执行器审计
通用型系统结构

## Slide 2
恒电流-恒流量多工况研究示例
固定总压缩机流量下，cEGR 对供氧与堆性能的影响可量化
恒电流(密度) 56(0.2) / 196(0.7) / 336(1.2) | cEGR 0 / 0.10 / 0.30 | 600 s
3x3 恒流多工况主证据
单元：堆功率 kW / 最低氧计量比，尾窗均值
P (kW) / 最低 lambda
低 56 A
标称 196 A
高 336 A
cEGR 0
23.41 / 4.00
77.41 / 3.00
123.74 / 2.00
cEGR 0.10
23.35 / 3.86
77.21 / 2.87
123.34 / 1.88
cEGR 0.30
23.21 / 3.44
76.74 / 2.49
122.37 / 1.54
0.30 相对 Delta P
-0.19 kW
-0.67 kW
-1.37 kW
cEGR 0.30 时，功率相对零回流降低 0.19 / 0.67 / 1.37 kW。
供氧与阀尺度
阀有效面积196 mm²，d_eq=15.8 mm。
控制策略
控制对象：恒电流 56 / 196 / 336 A；总压缩机流量由等效 OER 4 / 3 / 2 给定；cEGR 目标 0 / 0.10 / 0.30。
控制结果：最大跟踪误差 7.32e-8 kg/s；
模型可支持的系统级研发问题
负载变化下的供氧与回流匹配。 回流稀释对电压、功率与氧计量的量化。 空气、背压、cEGR 与热/水管理控制的联动开发。
进入项目研发，下一轮需补齐
1 锁定项目工况边界
目标功率、负载谱、环境边界与 cEGR 策略。
2 参数匹配与部件数据
压缩机map、阀/管路压降、热管理边界。
3 联合验证闭环
堆 V-I、流量/压力/组分、温湿度与冷凝水。

## Slide 3
模型现状
当前模型已包含完整的电堆、气路、水热和 BOP 控制骨架
系统部分 | 当前设备 | 控制状态
电堆与负载 | MEA、阳/阴极流道、阴极出口容积、热容、受控电流源 | 恒电流命令已用于 Stage 1；它是运行工况输入，不是功率控制器。
阴极供气/cEGR | 环境进气、压缩机流量源、压缩机容积与转速查表、混合器、中冷 L2 接口、阴极加湿器、cEGR 管路与变面积阀 | 压缩机总流量 PI、cEGR 比例 PI 都已闭环。
阴极排气与水 | 排气管、背压泄压阀、EGR/排气流量计、压力温度湿度组分传感器、冷凝气相移除计算 | 背压目前是给定压力边界，不是反馈闭环；水侧可审计，但没有液水排放控制。
热管理 | 冷却液箱、泵、散热器、冷却通道、环境换热、热容 | 冷却泵由堆温 PI 控制，目标为 80 C。
阳极 BOP | 储氢罐、减压阀、阳极加湿器、回流支路、吹扫阀 | 加湿器 RH 比例控制；回流为随电流的前馈；吹扫阀由阳极 N2 信号继电逻辑驱动。
已验证恒流、总供气流量和 cEGR 阀的闭环控制；加湿、冷却、阳极回流与吹扫控制已嵌入同一物理网络，下一阶段将把背压、热管理及阳极侧策略纳入协同匹配与标定。